## Slide 1
SANAL KUPLAJ
HAT KAPASİTESİNİ
NE KADAR ARTIRIR?
Recepcan YETİMOĞLU Unvan: Elektrik Elektronik Mühendisi Öğrencisi
Eylül 2026
Alanımızda en iyileri üretmek,
Oyun değiştirici teknolojileri geliştirmek,
İhracat odaklı büyümek.

## Slide 2
Çalışma
Test Ağı
Literatür
Sinyalizasyon Sistemleri
Tren Modeli ve Dinamiği
Kabuller ve Koşullar
Deneyler ve Sonuçlar
Ana Bulgular
İÇERİK
2/18

## Slide 3: ÇALIŞMA
3/18
Soru: Yeni hat yapmadan mevcut altyapıdan daha fazla tren geçirilebilir mi?
Yöntem: Aynı ağ, aynı filo, aynı tarife — yalnızca sinyalizasyon değişiyor.
Ölçüt: Hattın gecikmeden sürdürebildiği en kısa tren aralığı.
Notes: Bu bir literatur derlemesi degil: simulator staj boyunca sifirdan yazildi. Icinde tren dinamigi, surucu modeli, uc sinyalizasyon sistemi, kilitleme ve tarife var.
Neden onemli: kapasiteyi arttirmanin klasik yolu yeni hat veya yeni peron yapmak, ikisi de pahali ve yavas. Sinyalizasyon degistirmek ayni altyapidan daha fazla tren gecirmenin en ucuz yolu olarak one suruluyor - bu calisma o iddiayi olcuyor.
Sunumda gordugunuz her sayi bir kosunun ciktisi ve komutu depodaki COMMANDS.md'de yazili; hicbiri literaturden alinmadi.

## Slide 4: TEST AĞI
Kapalı çevrim (ring) · çift hat · 70 km tur · 11 istasyon · 22 duruş
3.1 km ortalama istasyon aralığı · 900 m blok · 10 makas bağlantısı
80 km/h azami hat hızı · 30 s peron beklemesi · 12 tren
Kentiçi demiryolu (urban railway) profili — metro değil, banliyö karakterinde. [4][6]
Notes: Terminoloji: bu gercek bir metro hatti degil, ve oyleymis gibi sunmuyorum. Istasyon araligi 3.1 km ve kapidan kapiya hiz 53 km/h; metroda bunlar 0.8-1.2 km ve 30-35 km/h olur. Kapali cevrim yapisi, her istasyonda durus ve 71-148 saniyelik takip araliklari ise metro-benzeri. Bu yuzden 'kentici demiryolu test agi' diyorum ve sunumun tamaminda bu terimi kullaniyorum.
Neden cevrim: gidis-donus hatlarda belli bir araligin altinda kisit sinyalizasyon olmaktan cikip terminaldeki sevk sirasi oluyor. Duran trenin kalkis suresini hicbir sinyalizasyon sistemi degistirmez, o yuzden karsilastirma duzlesiyor. Cevrimde her tren kosuyor ve beklemenin tek sebebi onunde birinin olmasi - olculen sey boylece sinyalizasyonun kendisi.
Istasyonlar bilerek esit araliksiz: gercek bir tarifenin en sikisik yeri vardir. Akyurt 1 - Macunkoy 1 arasindaki 2.5 km burada ilk baglayan yer.
Bos turda bir tur 79 dk 09 s; bunun 11 dakikasi peronda duruyor.

## Slide 5: LİTERATÜR
Sanal kuplajın kapasiteye etkisini ölçen iki temel çalışma ve bu çalışmanın onlara göre yeri.
Notes: Stajin ilk gunlerinde kapasite artirimi uzerine cok sayida calisma okudum; bu ikisi ayri duruyor.
QUAGLIETTA: sanal kuplaji dort isletim durumu olan bir tren takip modeli olarak kuruyor - kuplaja hazirlanma, kuplajli seyir, istemsiz ayrilma (dik rampada tren ondekine yetisemiyor), istemli ayrilma (ayrilan kavsakta makas guvenle cevrilebilsin diye). Ingiltere'de South West Main Line'in 20 km'lik kesitinde iki tren kosturuyorlar. Kazanc senaryoya gore %13-%53; en buyugu duraklamali ve farkli rotali trenlerde.
AOUN: kapasitenin otesine bakiyor - maliyet, enerji, guvenlik, regulasyon onayi, kamuoyu kabulu. On bes sektor uzmaniyla anket. Cikan tablo: guvenlik tek basina kararin %45'i, regulasyon %32'si, kapasite sadece %5.6'si. Hareketli blok bugun daha olgun oldugu icin genel skorda one geciyor.
BENIM FARKIM: onlar iki trenin anlik mesafesini olcuyor, ben on iki trenin bir turu hangi aralikla surdurebildigini. Benim sayimin daha kucuk cikmasi bu yuzden beklenen - ayni seyi olcmuyoruz.
BURAYA GORSEL (istege bagli): iki makalenin kendi sekilleri. Telifli olduklari icin ben eklemedim; kaynak gostererek sen ekleyebilirsin.

## Slide 6: SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ
Üçünün farkı tek soruda: ön trenle aramızdaki mesafeyi ne belirliyor? [3][5]
Notes: SABIT BLOK: hat sabit parcalara bolunmus, on tren hangi bloktaysa o blok kapali. Tren blogun neresinde olursa olsun bir blok boyu kaybediyorsun - burada 900 m.
HAREKETLI BLOK (ETCS L3): blok yok. Yetki, on trenin gercek arkasinin 100 m gerisinde bitiyor ve tren oraya durabilecegi hizla yaklasiyor. Buna MUTLAK fren mesafesi denir: ondeki tren duvara carpmis gibi aninda duruyor varsayilir.
SANAL KUPLAJ: ondeki trenin de fren yapacagi varsayilir, yani gereken sey iki fren mesafesinin FARKI. NISPI fren mesafesi. Kazancin kaynagi bu - ve riski de bu: onde giden trenin freni dogrulanamaz, ve raydan cikan bir tren aninda durur. Aoun'un %45 guvenlik agirligi tam olarak bu belirsizligi olcuyor.
Kazancin buyuklugu hiza bagli: kabaca v/2 x (1/b - 1/b_acil), bu arac icin 0.17v. 80 km/h'te 3.7 saniye, duran trende sifir. Duraklamali bir hatta kazancin neden kucuk kaldigini bu tek satir aciklıyor.
ONERI - BURAYA GIF: uc sistemin ayni ani, yan yana. Sabit blokta trenin blok sinirinda beklemesi, hareketli blokta arkaya kilitlenmesi, sanal kuplajda icine girmesi.

## Slide 7: TREN MODELİ VE DİNAMİĞİ
Araç: 120 m · 216 t · 90 km/h · 2333 kW (10.8 kW/t)
Performans: kalkış 1.0 · servis freni 1.0 · acil fren 1.5 m/s²
Dinamik: çeki eğrisi (taban hız 36 km/h) · Davis direnci · eğim · jerk sınırı 0.5 m/s³
Türetilen: kütle, güç, Davis katsayıları, taban hız — hiçbiri senaryo dosyasında yazmıyor
Notes: HAREKET DENKLEMI: m_eff · a = F(v) − R(v) − m·g·sin(θ)
m_eff = m · 1.08 — donen kutleler de hizlandirilmak zorunda: tekerlek, disli, rotor. 216 t tren 233 t gibi davraniyor.
F(v) : ceki kuvveti. Taban hiza kadar sabit (233 kN), ustunde P/v ile dusuyor.
R(v) : Davis direnci = A + B·v + C·v² [N, v m/s]. Bu arac icin R(v) = 1404 + 28.1·v + 3.74·v². A yatak ve yuvarlanma direnci, B flans ve ray temasi - ikisi kutleyle olcekleniyor; C aerodinamik ve kutleyle degil UZUNLUKLA olcekleniyor.
m·g·sin(θ) : egim bileseni. Sonradan eklenen bir duzeltme degil, denklemin kendi terimi. Trenin %30'u bir egimde %70'i baskaysa kuvvet trenin ALTINDAKI egimin uzunlukla agirliklandirilmis ortalamasindan hesaplaniyor - tek bir nokta degil, trenin tamami.
Fren: talep edilen oran aderans siniriyla (mu·g) kesiliyor, egim dogrudan orana ekleniyor.
SON MADDE: senaryo dosyasi bir aracin uzunlugunu ve dort performans degerini yaziyor, hepsi bu. Kutle, guc, Davis katsayilari, ceki egrisinin kirildigi hiz, en dik inisteki fren mesafesi - hepsi turetiliyor ve stats.py bunlari formuluyle birlikte yazdiriyor.

## Slide 8: HAREKET EĞRİLERİ
Hareket yetkisi bir fren mesafesi değildir: 44 + 22 + 247 + 25 = 339 m.
Her nokta simülatörün kendi fonksiyonundan — jerk sınırı dahil.
Notes: SOL PANEL sik yapilan bir hatayi duzeltiyor. Cizilen sey bir fren mesafesi degil, surucunun ayirdigi toplam yol:
tepki suresi 2 s -> 44 m (tren hala tam hizda)
fren kabarmasi -> 22 m (havanin hareket etmesi gerekiyor)
fren egrisi -> 247 m
emniyet payi -> 25 m
TOPLAM -> 339 m. Fren mesafesi bunun %73'u.
Dogrulama: surucunun planladigi sabit oranli egri 338.6 m diyor, jerk sinirli gercek hareketi integre ettigimde 337.9 m cikiyor. 0.7 metre. Kabarma payi tam olarak jerkin maliyetini karsilamak icin var ve dogru boyutta.
ORTA PANEL: 3.1 km'lik bir istasyon araligi. 164 saniye, ortalama 68 km/h. Kirilma noktasi taban hiz.
SAG PANEL: ayni seyahatin ivmesi. Seyirde sifir - surucu hizi tutuyor, tam guc istemiyor. Buyutec fren devreye girisini gosteriyor: 0'dan -1.0 m/s²'ye jerk siniri yuzunden 2 saniyede iniyor, bir adimda degil. Grafikte hicbir yerde ani ivme sicramasi yok, cunku modelde de yok.

## Slide 9: KABULLER VE SİMÜLASYON KOŞULLARI
ARAÇ VE HAREKET
  120 m · 216 t · 90 km/h · 1.0 / 1.0 / 1.5 m/s² · jerk 0.5 m/s³
AYRIM VE EMNİYET
  Sistem payı: hareketli blok 100 m · sanal kuplaj 50 m · sabit blok yok
  Sürücü payı: 25 m, sistemden bağımsız — ikisi toplanır
  Sürücü: izin verilen her metreyi kullanır; tepki 2.0 s (kabinde 0 s)
HABERLEŞME VE ALTYAPI
  V2V gecikmesi 0.5 s · kesintisiz kapsama · 40 km/h makas, 50 km/h dönüş kavisi
KOŞULLAR
  dt = 1.0 s (tümü dt = 0.5 s ile doğrulandı) · 12 servis · 30 s bekleme
Notes: IKI AYRI EMNIYET PAYI VAR VE TOPLANIYORLAR. Sistemin payi tehlike noktasinin NEREDE oldugunu belirliyor - hareketli blokta ondeki trenin arkasindan 100 m once, sanal kuplajda 50 m, sabit blokta hic (orada tehlike noktasi zaten bosalmis bir blok siniri). Surucunun payi ise verilen tehlike noktasindan ne kadar once durdugu: 25 m ve sinyalizasyondan bagimsiz. Yani hareketli blokta bir tren ondekinin arkasindan 125 m uzakta tutuluyor.
SURUCU DAVRANISI: model surucusu 'agresif' anlamda ideal - hicbir metreyi bosa harcamiyor, hiz sinirini da asmiyor. Bu bilerek boyle: amac sinyalizasyonu olcmek, surucu farkini degil. Gercek bir surucu daha temkinli surer ve butun sistemler ayni oranda kotulesir, yani karsilastirma bozulmaz.
HABERLESME: V2V icin 0.5 s gecikme ve kesintisiz kapsama varsayildi. Kapsama kaybi modellenmedi - bu bir sinirlama; gercekte sanal kuplaj baglantisiz kaldiginda hareketli bloga dusuyor ve model bu geri dususe sahip ama senaryolarda tetiklenmiyor.
dt = 0.5 s dogrulamasi onemli: iki sinir da ikiser saniye artiyor, aradaki FARK degismiyor. Yani sonuc bir zaman adimi artefakti degil.

## Slide 10: DURAKSIZ (EXPRESS) İŞLETME
Peron kısıtı devrede değil — bağlayıcı olan tek şey trenler arası mesafe.
Notes: Bu sanal kuplaj icin en elverisli vaka: hicbir tren durmuyor, herkes hat hizinda. Nispi fren mesafesinin kazanci hizla buyudugu icin fark burada aciliyor - 39 saniyeden 32 saniyeye, %18.
Sabit blogun 139 saniyede kalmasinin sebebi sinyalizasyon felsefesi degil, blok uzunlugunun kendisi: 900 metrelik bir blok, tren nerede olursa olsun kaybedilen mesafedir.
ONERI - BURAYA GIF/VIDEO: duraksiz kosunun canli semasi. Uc sistemi yan yana gostermek en carpici olani; grafigin yerine degil, grafikten once gosterilebilir.

## Slide 11: DURAKLAMALI (ALL-STOP) İŞLETME
22 duruşlu tur — bağlayıcı kısıt artık sinyalizasyon değil, peron işgali.
Notes: Ayni ag, ayni filo, tek fark her istasyonda durulmasi. Sanal kuplajin ustunlugu %18'den %9'a iniyor.
Neden: turun buyuk kismi hat hizinin altinda geciyor ve nispi frenin kazanci hizla satin aliniyor - duran trende kazanc sifir. Daha onemlisi, bu araligin altinda baglayan sey peron: bir peron bir takip mesafesi degildir ve hicbir sinyalizasyon sistemi onu kisaltamaz.
Bu, calismanin en onemli tek bulgusu olabilir: sanal kuplajin kazanci isletme bicimine bagli, teknolojinin kendisine degil. Aoun da duraklamali isletmede kazancin %2'ye indigini buluyor - ayni yon.
ONERI - BURAYA GIF/VIDEO: duraklamali kosunun semasi; peron isgalinin baglayici oldugu an gorulsun.

## Slide 12: BOZUCU ETKİ ALTINDA DAVRANIŞ
Üç bozucu etki, iki okuma: aynı tarifede ve her sistem kendi sürdürülebilir aralığında.
Kazanç sistemin kendisinden değil, elinde kalan paydan geliyor.
Notes: METODOLOJI: bir sistemi digerinin tarifesinde kosturmak haksiz karsilastirmadir - payi olan kazanir. O yuzden iki okuma var.
SOL: ikisi de 78 saniyede, yani isletmecinin bugun hareketli blokla kostugu tarife. Uc olayin ucunde de ayni trenler, ayni tarife; tek degisen sinyalizasyon.
HIZ KISITLAMASI: 455 saniyeye karsi 455 saniye. Tam olarak ayni. Sebebi su: kisitlama HATTIN kendisine uygulaniyor ve her treni birbirinden bagimsiz olarak ayni sekilde yavaslatiyor. Ortada kuyruk yok, yani nispi frenin kisaltacagi bir takip mesafesi de yok. Sanal kuplaj burada hicbir sey veremez.
KAPI ARIZASI: 1162'ye karsi 1009 saniye, %13 az. Burada kuyruk VAR - bir tren peronda takiliyor, arkasindakiler ona yetisiyor. Kuyruk tam olarak nispi frenin kisalttigi seydir.
BULGU: sanal kuplaj gecikmeyi degil KUYRUGU soguruyor. Hattin kendisi yavassa yapabilecegi bir sey yok.
Yayilan gecikme ayrica: kapi arizasinda MB 982 s, VC 829 s - %16 az. Slayttaki %13 toplam uzerinden, %16 yayilan uzerinden; ikisi de dogru, farkli buyuklukler.
SAG: kontrol deneyi. Her sistem kendi tum-yesil sinirinda - hareketli blok 78, sanal kuplaj 71. Ikisinde de pay yok ve fark 1162'ye karsi 1156: alti saniye, %0.5. Yani ayri bir toparlanma davranisi YOK. Teknoloji yedi saniye veriyor, baska bir sey degil; onu ya trene harcarsin ya dayanikliliga.
Hiz kisitlamasi sag grafikte yok cunku iki tarife kisitlamanin saatine farkli sayida tren sokuyor; o satir tarifeden kirleniyor. Kayit icin: MB@71 417 s, VC@71 355 s.

## Slide 13: KONVOY DAVRANIŞI
Kural: 70 km/h ile sınırlı; yalnızca öndekine yaklaşırken hat hızına serbest bırakılıyor.
Kural aralığı kısaltıyor, ama trenler kalıcı konvoy kurmuyor: kuplajlar kısa ve ikişerli.
Notes: Sagdaki iki panel iz dosyasindan sayildi. Bir tik kuplajli sayiliyor: yetki gerekcesi 'coupled to X' iceriyor ve 'uncoupled' icermiyor - yani sanal kuplaj nispi fren mesafesi veriyor VE tren kuplaj esiginin icinde.
DURAKSIZ: kosma suresinin %14.5'i kuplajli, ortalama kuplaj 31 s, en uzunu 135 s. Trenler ikiser ikiser esleşiyor - X02 X01'e, X04 X03'e. Yani kural gercekten cift kuruyor.
DURAKLAMALI: %8.6, ortalama 19 s, en uzunu 30 s. Kuplaj kuruluyor ama her istasyonda bozuluyor; kalici konvoy yok.
En buyuk konvoy iki tren. Uc ve daha buyuk konvoy bu kurulumda olusmuyor - kuplaj esigi (800 m) ve istasyon sikligi buna izin vermiyor.
DURUST KAYIT: sinirin kendi maliyeti duraksiz turda 213 saniye; serbest birakma bunun 150 saniyesini geri aliyor, tamamini degil. Ayrica tesvikli satir 70 km/h'e gore planlanip 90 kosabildigi icin toparlanma payi tasiyor - kuralin payi ile planin payi bu kurulumda ayrilamiyor.
ONERI - BURAYA GIF: iki trenin kuplaj kurup istasyonda ayrilmasi.

## Slide 14: KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR
Aynı ağ, aynı filo, aynı tarife — tek değişken sinyalizasyon.
Notes: Bu slayt butun deneyleri tek karede topluyor.
Buyuk sicrama sabit bloktan hareketli bloga: duraklamali turda 148 saniyeden 78'e, kapasite neredeyse ikiye katlaniyor (%47). Hareketli bloktan sanal kuplaja gecis ise 78'den 71'e, %9.
Isletmeci icin yatirim sirasini belirleyen sey bu: buyuk kazanc zaten hareketli blokta aliniyor, sanal kuplaj onun ustune koyuyor.
Duraksiz isletmede tablo degisiyor: orada sanal kuplajin katkisi %18, yani iki kati. Kazanc isletme bicimine bagli.

## Slide 15: ANA BULGULAR
SANAL KUPLAJ NEREDE KAZANDIRIYOR
  Duraksız işletme 39 s → 32 s (%18) · konvoy kuralıyla 25 s → 17 s (%32)
  Aynı tarifede bozucu etki altında %16 daha az yayılan gecikme
NEREDE KAZANDIRMIYOR
  Duraklamalı işletme 78 s → 71 s (%9) — kısıt peron, ve peron bir takip mesafesi değil
  Kendi sürdürülebilir aralığında bozucu etki altında %0.6
BAĞLAMI KAÇIRMAMAK İÇİN
  Asıl sıçrama sabit blok → hareketli blok: 148 s → 78 s (%47)
Notes: Bu slaydin isi dengeli olmak. Sanal kuplaj her kosulda daha iyi degil; ISLETME BICIMINE bagli olarak daha iyi.
Duraksiz, yuksek hizli, az duraklı bir hatta kazanc gercek ve buyuk. Her istasyonda duran bir hatta kazanc kuculuyor cunku baglayan sey artik sinyalizasyon degil.
Ve buyuk resimde: asil kazanci sabit bloktan hareketli bloga gecis veriyor. Sanal kuplaj bunun ustune bir kat daha koyuyor - onemli ama ikincil bir adim.
SINIRLAMALAR (sorulursa): (1) egim sinyalizasyon katmaninin yetki hesabinda dikkate alinmiyor, sadece trenin fren mesafesinde. (2) Konvoy satiri planlama payi tasiyor. (3) Tek arac tipi, tek ag geometrisi. (4) V2V kapsama kaybi modellenmedi.

## Slide 16: YEDİ SANİYE: TRENE Mİ, DAYANIKLILIĞA MI?
Ölçüm tek bir şey söylüyor: teknoloji 7 saniye veriyor. Nereye harcanacağı bir işletme kararı.
TRENE HARCARSAN
  %9 daha fazla tren — ama yeni tarife, yeni diyagram, yeni roster
DAYANIKLILIĞA HARCARSAN
  Aynı trenler, %16 daha az yayılan gecikme — yalnızca araç donanımı
UYGULANABİLİRLİK
  Gerektirdikleri: V2V haberleşme, tren–tren koordinasyonu, araç üstü sistemler, ETCS L3 altyapısı
  Bu çalışmada maliyet analizi yapılmadı; olası kazanç saha donanımına bağımlılığın azalmasıdır
Notes: KAPANIS: sanal kuplaj kapasitede hareketli bloktan iyi, ama karari kapasite vermiyor. Aoun'un olctugu agirliklara gore karar %45 guvenlik, %32 regulasyon onayi, sadece %5.6 kapasite. Hareketli blok bugun daha olgun oldugu icin genel skorda one geciyor.
DIKKAT - burada ne SOYLEMIYORUM: sanal kuplajin daha ucuz oldugunu soylemiyorum, cunku bu calismada maliyet analizi yapmadim. Soyleyebilecegim sey su: sanal kuplaj ayirmayi trenin uzerine tasiyor, dolayisiyla saha donanimina bagimliligi azaltma potansiyeli var. Bunun paraya ne kadar cevrildigi ayri bir calisma konusu.
Teknoloji olgunlastikca ve araç ustu sistemlerin maliyeti dustukce tablo sanal kuplaj lehine doner; olctugum kapasite farki bu beklentinin sayisal tarafini destekliyor. Ama bugun icin durust cevap: duraksiz isletmede evet, duraklamali isletmede marjinal.

## Slide 17: KAYNAKLAR
[1] Quaglietta, E., Wang, M., Goverde, R.M.P. (2020). A multi-state train-following model for the analysis of virtual coupling railway operations. Journal of Rail Transport Planning & Management, 15, 100195. doi:10.1016/j.jrtpm.2020.100195
[2] Aoun, J., Quaglietta, E., Goverde, R.M.P., Scheidt, M., Blumenfeld, M., Jack, A., Redfern, B. (2021). A hybrid Delphi-AHP multi-criteria analysis of Moving Block and Virtual Coupling railway signalling. Transportation Research Part C, 129, 103250. doi:10.1016/j.trc.2021.103250
[3] UNISIG (2016). ERTMS/ETCS System Requirements Specification, Subset-026, version 3.6.0.
[4] Hansen, I.A., Pachl, J. (Ed.) (2014). Railway Timetabling and Operations. Eurailpress, Hamburg.
[5] Theeg, G., Vlasenko, S. (Ed.) (2009). Railway Signalling and Interlocking: International Compendium. Eurailpress, Hamburg.
[6] UIC (2013). UIC Code 406: Capacity, 2nd edition. International Union of Railways, Paris.

## Slide 18
TEŞEKKÜRLER
www.aselsan.com
@aselsan
@aselsantv